Приложение №2

к решению Думы

19.05.2010г. №____

Инвестиционная Программа

ОАО «ТЕВИС»

на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013г.)

Водоотведение

1. Наименование

Инвестиционная Программа ОАО «ТЕВИС» на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013г.) по развитию системы водоотведения Автозаводского района городского округа Тольятти (далее - Программа).

# 2. Цель и задачи Программы

Основная цель настоящей Программы – реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной Программы ОАО «ТЕВИС» по водоотведению, утверждённым постановлением мэра городского округа Тольятти от 08.12.2009г. №2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010г. №585-п/1).

Задачи, которые должна решить Программа для достижения поставленной цели:

- надежное, бесперебойное и качественное отведение сточных вод от потребителей Автозаводского района г.Тольятти в течение 2010 года - первого полугодия 2013 года (30.06.2013г.).

- строительство новых канализационных сетей и сооружений для обеспечения возможности отведения сточных вод от объектов нового строительства, в соответствии с Приложением №1 Технического задания на разработку Программы.

Подключение объектов, не включённых в перечень объектов нового строительства, осуществляется в соответствии с правилами, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007г. №360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

# 3. Основание для разработки

Инвестиционная Программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

-  Налогового кодекса Российской Федерации, часть II;

-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. №210-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации №360 от 09.06.2007г. «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008г. №520;

- Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №99;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009г. №107;

- Технического задания на разработку инвестиционной Программы 
ОАО «ТЕВИС» по водоотведению, утверждённого постановлением мэрии от 08.12.2009г. №2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010г. №585-п/1).

- Устава ОАО «ТЕВИС».

4. Исходные данные

Исходными данными для формирования настоящей Программы являются:

- Перечень объектов, необходимых к обязательному включению в инвестиционную Программу в соответствии с утверждённым Техническим заданием (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Утверждённый Генеральный план г.Тольятти до 2015 года.

# 5. Основные положения Программы

## 5.1. Анализ технического состояния

В Автозаводском районе г.Тольятти реализована полная раздельная схема сбора и отведения сточных вод:

  - Канализация бытовая (хозфекальные сточные воды).

  - Канализация ливневая (дождевые и производственные незагрязнённые сточные воды).

Общая протяжённость сетей:		- 595,58 км,

В т.ч.: сетей бытовой канализации	- 306,37 км,

сетей ливневой канализации	- 289,21 км,

Средний диаметр сетей:

бытовой канализации	- 370 мм,

ливневой канализации	- 585 мм,

Канализационные насосные станции:	- КНС - 9 объектов,

- ЛНС - 4 объектов,

В т.ч.: сетей бытовой канализации	- 132,374 млн.руб.,

сетей ливневой канализации	- 111,684 млн.руб.,

Средний физический износ сетей:

бытовой  канализации	-  83,83% ,

ливневой  канализации	-  88,70%.

С 1989г. по 2008г. включительно заменено трубопроводов - 8,871 км,

Необходимо заменить отслуживших нормативный срок	 - 162,503 км сетей.

По состоянию на 01.01.2009г. у ОАО «ТЕВИС» было заключено с потребителями 938 договоров на приём сточных вод.

Всего к канализационным сетям ОАО «ТЕВИС» подключено 2 450 объектов, в том числе:

- Жилые дома и общежития – 849 объектов,

- Образовательные учреждения (детские сады, школы, училища) – 154 объекта,

- Медицинские учреждения – 49 объектов,

- Промышленные объекты и объекты социально-культурного и бытового назначения – 1 156 объектов,

- ГСК – 143 объекта.

В течение 2008 года ОАО «ТЕВИС» приняло от своих абонентов 52 700,706 тыс.м3 стоков, в том числе: бытовых - 52 192,637 тыс.м3 и ливневых - 508,069 тыс.м3.

Таблица 5.1.

| Главные коллектора | Мощность, л/сек | Фактическая нагрузка, л/сек | Дефицит (-) Резерв (+) |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный коллектор бытовой канализации dу=1200 мм | 1072 | 1097 | -25 |
| Главный коллектор бытовой канализации dу=1500 мм | 2897 | 2286 | +611 |
| Итого: | 3969 | 3383 | +586 |
| Ливневые коллекторы ЛК dу=4000*2870, ЛК dу 1500 мм | 24569 | 7504 | +17065 |

Мощности системы водоотведения Автозаводского района можно оценить по пропускной способности главных коллекторов, принадлежащих ОАО «ТЕВИС» вблизи границ раздела с владельцем очистных сооружений и выпусков канализации – ОАО «АВТОВАЗ». Сведения о мощностях указаны в таблице 5.1.

Анализ показывает, что «слабым звеном» в системе бытовой канализации является главный коллектор dу1200мм, отводящий сточные воды от кварталов №№ 1-3А, 5-8, 31, 32, Спортцентр, Детский центр, Медгородок, Набережная  жилой зоны района.

## 5.2. Прогноз прироста мощностей

Для начала необходимо определиться с показателем прироста нагрузок. Для этого рассмотрена динамика выдачи ТУ и подключения новых нагрузок в течение 2001-2008гг. Эти данные приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Выдача ТУ и подключение новых нагрузок до 2009 года

Таблица 5.2.

| Подключение нагрузок к сетям бытовой канализации ОАО ТЕВИС, м3/сут |
| --- |
| Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Выдано ТУ | 8756 | 3788 | 2718 | 10540 | 11918 | 4405 | 9403 | 4737 |
| Подключено | 2515 | 3605 | 1805 | 1896 | 2708 | 1892 | 1938 | 1070 |
| % | 28,7 | 95,2 | 66,4 | 18 | 22,7 | 43 | 20,6 | 22,6 |

Анализ нагрузок, выданных по ТУ и подключенных по договорам реализации с ОАО «ТЕВИС», показывает следующее:

1. Выдаваемые ТУ выполняются по подключаемым нагрузкам на 
18–95,2%, что свидетельствует о том, что этот показатель является нехарактерным для прироста нагрузок. А в 2010г. - первом полугодии 2013г., в связи с финансовым кризисом, этот показатель будет совсем не предсказуем.

2. Нагрузки, подключенные по договорам, имеют устойчивую тенденцию к снижению, что делает этот показатель наиболее реальным для прогноза прироста нагрузок. Предлагаемый прогноз прироста нагрузок приведен в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

| Год Вид | 2007 Факт | 2008 Факт | 2009 Прогноз | 2010 | 2011 | 2012 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ожидаемый прогноз |
| Стоки, м3/сут | Выдано ТУ | 9403 | 4737 |  |  |  |  |  |
|  | Подключено | 1938 | 1070 | 940* | 1801 | 925 | 313 | 3039 |
|  | % | 20,6 | 22,6 |  |  |  |  |  |

*Прогноз прироста нагрузок на 2009 год определён на основании договоров ОАО «ТЕВИС» на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения с абонентами-застройщиками и их информации о сроках подключения (Приложение №2).

Прогноз прироста подключения новых нагрузок к системе бытовой канализации Автозаводского района в 2010г. - первое полугодие 2013г. определен на основании п.11 «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», исходя из динамики фактического прироста за последние 3 года.

Итоговый прогноз прироста нагрузки по водоснабжению  в G = 3039 м3/сут на период действия Программы на 23% ниже предыдущих лет по причине финансового кризиса в стране и, как следствие, кризиса в строительной отрасли нашего города, повлекшего за собой снижение объёмов строительства.

## 5.3. Мероприятия по реализации Программы

Мероприятия по строительству и модернизации системы водоотведения, направленные на качество услуг, не предусматриваются, так как надбавка к тарифу водоотведения, основанием для определения которой являются упомянутые мероприятия, не была утверждена Думой городского округа Тольятти при реализации инвестиционной Программы ОАО «ТЕВИС» на 2007-2009гг., и приведёт к увеличению тарифа для потребителей на период 2010 год – первое полугодие 2013 года (30.06.2013г.).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно Федеральному закону от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» будут разрабатываться ОАО «ТЕВИС» в соответствии с Распоряжением Правительства Самарской области от 03.03.2010г. №31-р «Об утверждении Плана первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области».

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «ТЕВИС» будет разрабатываться с учётом существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры и планируемых к подключению к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.

Мероприятия Программы энергосбережения будут направлены, в том числе и на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры, с целью снижения удельного расхода энергетических ресурсов на производство (реализацию) товаров (услуг) ОАО «ТЕВИС» и снижения уровня потерь при их передаче.

Остаются мероприятия по строительству и модернизации системы канализации на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, направленные на подключение новых объектов. Они являются основанием для расчета тарифа на подключение к сетям водоотведения.

Исходя из реального прогноза прироста нагрузки по водоотведению в G=3039 м3/сут, и минимизации роста тарифа на подключение, предполагаемой суммы от оплаты за подключение хватит только на строительство участка коллектора бытовой канализации (дублера) dy800-1200 мм, протяженностью 1376,4 м (из 2049м, оставшихся достроить) по Южного шоссе и ул. Борковской от К25а до К33 (Приложение №4).

Этот коллектор предусмотрен для выхода системы бытовой канализации на проектную мощность 225 тыс.м3 в сутки и обеспечения возможности подключения к ней объектов нового строительства, в частности микрорайонов «Лесное», «Треугольник», «Калина».

Проектная документация имеется - рабочий проект шифр 05/91-ОО-НВК «Канализационный коллектор (дублер) dy800мм по Южному шоссе и dy1200мм по ул.Юбилейной (ныне - ул.Борковской), разработанный ПФ «ВК» г.Тольятти в 1991 году.

Сметная стоимость работ по укрупненным показателям – 23 463 тыс.руб. без НДС (Приложение №3). Период времени, необходимый для производства работ, – 18 месяцев.

## 5.4. График реализации Программы

Очередность выполнения мероприятия настоящей Программы предусмотрена расчетным графиком реализации инвестиционной Программы (Приложение №5).

## 5.5. Расчёт стоимости реализации инвестиционной Программы

Стоимость реализации мероприятий Программы на период её действия 2010 год - первое полугодие 2013 года рассчитана исходя из сметной стоимости выполнения работ, определённой по укрупненным показателям, и данных проектной документации по состоянию на 2009 год, а также с учётом прогнозируемых коэффициентов инфляции по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011г. - первое полугодие 2013г.

Используя данные о стоимости мероприятий, нормативных сроках их выполнения, а также разработанный расчётный график реализации инвестиционной Программы, построен график её финансирования без учёта инфляции (Приложение №5).

Далее, используя прогнозируемые коэффициенты инфляции по данным Министерства экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011г. - первое полугодие 2013г., построен расчётный график финансирования с учётом этих коэффициентов. Итого, стоимость мероприятий с учётом прогнозируемых коэффициентов инфляции составит 23,463 млн.руб.

Проект расчёта тарифа на подключение к сетям водоотведения (Таблица №5.4) произведен с учётом требований:

- Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. №210-ФЗ:

- ст.2, пункты 11, 13; ст.3, пункт 2; ст.11, пункт 7; ст.12, пункт 1-3;

-  Налогового кодекса Российской Федерации, часть II;

-  Устава ОАО «ТЕВИС», пункт 9.1.

Проект расчёта тарифа ОАО «ТЕВИС» на подключение к сетям водоотведения в 2010 году - первом полугодии 2013 года (30.06.2013г.)

Таблица № 5.4.

| № п/п | Показатель | Обозначение | Ед. изм. | Формула расчета | 2010-2013гг. (30.06.2013г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансовые потребности, связанные с реализацией инвестиционной Программы | Фпмеропр. | тыс.руб. | На основании оценки стоимости реализации мероприятий | 23 463,0 | Сведения о сметной стоимости магистральных сетей бытовой и ливневой канализации м/р «Лесное», Приложение №3 |
| 2 | Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной Программы, в федеральном, областном и городском бюджетах | ЦФбюдж. | тыс.руб. | - | 0 |  |
| 3 | Финансовая потребность в средствах | ФП | тыс.руб. | ФП= (ФП меропр. - Цфбюдж -Ц ожид.) | 23 463,0 |  |
| 4 | Подключаемые нагрузки по водоотведению | Vнагр. | м3/сутки | Прогнозная величина | 3 038,87 | Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории г.о.Тольятти для разработки ИП ОАО «ТЕВИС» на 2010-2013гг. (водоотведение), Приложение №1 |
| 5 | Тариф на подключение к системе водоотведения | Тподкл. | тыс.руб. / м3 / сутки | Т подкл.= ФП /0,80 / 0,95 / V нагр. | 10,159 |  |
| 6 | Денежные средства, собранные через тариф на подключение | Дподкл. | тыс.руб. | Д подкл.= Т подкл.* V нагр. i | 30 872,4 |  |
| 7 | Налог на прибыль - 20% | Нп | тыс.руб. | Нп= Дподкл.*0,2 | 6 174,5 |  |
| 8 | Резервный фонд - 5% | Рф | тыс.руб. | Рф =(Дподкл.- Нп) *0,05 | 1 234,9 | Согласно Уставу ОАО «ТЕВИС», пункт 9.1. |
| 9 | Небаланс с денежными средствами, собранными через тариф на подключение по годам | Нбаланс год i | тыс.руб. | Нбаланс год I = Дподкл. - ФП - Нп - Рф | 0,0 |  |

И.о.председателя Думы

городского округа								   В.И.Дуцев

# 6. Перечень приложений

- Приложение №1.

Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории городского округа Тольятти в соответствии с утверждённым Техническим заданием - 4 л.

- Приложение №2.

Сведения о подключаемых нагрузках в 2009 году договорам на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и информации абонентов застройщиков - 2 л.

- Приложение №3.

Расчёт на основе укрупнённых показателей стоимости коллектора бытовой канализации - 1 л.

- Приложение №4.

Схема бытовой канализации Автозаводского района г.Тольятти - 1 л.

- Приложение №5.

Графики реализации и финансирования мероприятия инвестиционной  Программы по водоотведению - 1 л.

Содержание «Водоотведение»

- Наименование									50

- Цель и задачи Программы							50

- Основание для разработки							50

- Исходные данные								51

- Основные положения Программы						51

  - Анализ технического состояния						51

  - Прогноз пророста мощностей						52

  - Мероприятие по реализации Программы				53

  - График реализации Программы						55

  - Расчёт стоимости реализации инвестиционной Программы	55

6.  Перечень приложений								57